## SÜMEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2006. (IX. 08.) önkormányzati rendelete

a település

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sümeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésének c) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, a 253/1997. (XII. 20). kormányrendeletre, valamint a 273/2006.(IX. 08.) önkormányzati képviselő-testületi határozattal jóváhagyott szerkezeti tervre tekintettel megalkotja a következő HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOT (továbbiakban: HÉSZ.)

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

- Jelen Szabályzat hatálya Sümeg Város közigazgatási területére terjed ki.

Jelen Szabályzatban telkenkénti részletes szabályozás készül a teljes belterületre és a külterületnek a beépítésre szánt részeire.

A külterület egyéb részeire terület-felhasználási kategóriánkénti szabályozás készül. A nem szabályozott kérdésekben az OTÉK előírásai érvényesek.

(2) A település közigazgatási területe a területegységek elhelyezkedése, jellemző használata és a szabályozás szempontjából az alábbi részekre tagolódik:

a) Belterület

b) Külterület

Melyek tovább tagolódnak

a) Beépítésre szánt területre és

b) Beépítésre nem szánt területre

(3) A HÉSZ az OTÉK helyi kiegészítése

A város közigazgatási területén területet felhasználni, építési telkeket, építési területeket kialakítani, az építésre szolgáló földrészleteken építési tevékenységet folytatni, rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munka), valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni - az országos érvényű rendelkezések (OTÉK) megtartása mellett - csak a jelen  Szabályzat rendelkezései, továbbá a Szabályozási Terv, (BSza-1/m) a részletesen nem szabályozott külterületi részeken Szerkezeti Terv (TSze-1/m) együttes figyelembe vételével szabad.

(4) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz, amelyek alól az I. fokú építéshatóságként a jegyző csak azon a területen és abban a körben biztosíthat eseti eltérést, ahol és amely tárgyat érintően a jelen rendelet kifejezetten feljogosítja.

(5)

(6)

(7)  A III. fejezetben foglaltaktól eltérően építés és telekalakítás a Szabályozási Tervvel nem egyező terület-felhasználás esetén akkor is lehetséges, ha:

a) az építés a legszükségesebb élet-, vagyon-vagy közbiztonság esetleg egészségi szempontok miatt elengedhetetlen munkálatok elvégzésére irányul,

b) a terv szerinti terület-felhasználás nagyobb távlatban (10 vagy több év) válik esedékessé és végrehajtását a kérelmezett állapot, nem akadályozza, és nem teszi költségesebbé és amennyiben az építtető vállalja a kártalanítás nélküli elbontási kötelezettséget, érték létrehozása is lehetséges, azonban az építmény ideiglenes meglétét, ill. az építtető kártalanítás nélküli elbontási kötelezettségét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni.

A szabályozás elemei

2. §

(1) Kötelező szabályozási elemek:

a) Beépítésre szánt-és nem szánt terület határa

b) Beépítettség

c) Építmény-magasság

d) Terület felhasználás módja

e) Szabályozási szélességek

f) Beépítési helyek

g) Védőtávolságok

h) Zöldfelületi arány

i) Közművesítettség mértéke

j) Környezetvédelmi határértékek

k) A belváros védett területén a telekszerkezet

Fentieket csak a Szabályozási Tervvel és a Helyi Építési Szabályzattal együtt lehet módosítani.

(2) Irányadó szabályozási elemek:

a) Épület-kontúrok

b) Út, gyalogút és közmű-vezetékek nyomvonala

c) Telekhatárok azzal, hogy a tömb telkeinek száma nem változhat, kivéve a belváros védett területét

Ezek módosítása lehetséges

II. Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

II/1. BELTERÜLET

A terület felhasználása

3. §

(1) A Szabályozási Tervvel érintett területből:

a) Beépítésre szánt területek:

Lakóterületek					Lf, Lk, Lke

Településközponti vegyes terület		Vt

Központi vegyes terület			Vk

Gazdasági területek	ipari			Gipe

Kereskedelmi, szolgáltató			Gksz

b) Beépítésre nem szánt területek:

Közlekedési és közmű területek		Kö

Zöldterületek    				Z

Különleges					K

(2) A beépítésre szánt területeket az építési telek-alakításig az eredeti művelési ág szerint kell művelni.

Beépítésre szánt területek részletes szabályozása

4. §

(1) Falusias lakóterületek (kialakult és új területeken)

Az övezetben elhelyezhető:

a) Legfeljebb 2 lakásos lakóépületek

b) Mezőgazdasági építmény

c) A lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek

d) Szálláshelyeket is tartalmazó szolgáltató épületek

Övezeti jelek:

új telekosztásnál

| Lf1 | O | 30 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4,5 | 800 | 60 |

Tikhegy kijelölt részén:

| Lf2 | O | 30 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4,5 | 1000 | 60 |

beépített területeknél:

| Lfk | O | 30 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4,5 (K) | 800(K) | 60 |

Beépítési mód:	oldalhatáron álló, saroktelkeknél szabadonálló 
(a Szab.Terv szerint)

Beépítettség:				30 %, beépített területnél: K

Legnagyobb építmény-magasság:	4,50 m , ill. kialakult átlag

A telek legkisebb területe:		1000 és 2000 m2, ill. a kialakult méret a

beépült területen

A telek legkisebb szélessége: 	20,00 m. ill. a kialakult méret

A telek legkisebb mélysége:		40,00 m. ill. kialakult méret

Min. zöldfelületi arány:		60 %

(2) Kertvárosias lakóterület

Az övezetben elhelyezhető:

a) Legfeljebb 4 lakásos lakóépületek Lke1 övezetben (Rendeki u. belső tömbje)

6 lakásos lakóépületek Lke2 övezetben (Rendeki úttal párhuzamos és merőleges

2 lakásos lakóépületek Lke3 övezetben meglévő és a 84.sz. úttól K.-re

b) Az Lke1-2 övezetben sorházak, láncházak,

c) A helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek

d) Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek

e) A rendeltetésszerű használat során nem zavaró hatású kézműipari épületek

A nem lakás célját szolgáló létesítményeket is a lakóépületek paramétereinek és építészeti kialakításának megfelelően kell megtervezni

| Öv. jel | beép. mód | beép. | szts | ép. mag | telek ter. | zöldfel. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |  | M | m2 | % |
| Lke1 | O | 30 | 0,6 | 6,5 | 1200 | 40 |
| Lke2 | Cs | 40 | 0,6 | 7,5 | 2000 | 40 |
| Lke3 | K | 30 | 0,5 | 4,5 | 900, K | 60 |
| Lke4 | Sz | 30 | 0,4 | 3,5 | 800 | 70 |
| Lke5 | Sz | 20 | 0,5 | 4,5 | 1.500 | 50 |

Új telekosztás: Lke1, 2, 4, 5			 Meglévő: Lke3

(3)  Kisvárosias lakóterület		Lk

A belváros és az azt övező átmeneti zónában elhelyezkedő lakóterületek nagyobb részének övezete.

Az övezetben elhelyezhetők:

a) Lakóépületek

b) Helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó ipari épületek

c) Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek

d) Sportlétesítmények

e) Szálláshely szolgáltató épületek

Övezeti jele:	(pld.)

| Lk | K | 40 (K) | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.5 (K) | 800 (K) | 50 |

Beépítési mód:	A kialakult, főleg utcavonalon és oldalhatáron álló, zárt jellegű.

Átépítésnél ezt meg kell tartani

Beépítettség:		Az eddig kialakult, ill. átépítésnél max. 40 %-ig

Max. építménymagasság: A szomszédos épületek átlaga. Ahol ez nem értelmezhető,

ott max. táblázat szerint

A telek legkisebb területe: A telekszerkezet megtartásával min. 800 m2

| Öv. jel | beép. mód | beép. | szts | ép. mag | Telek ter. | zöldfel. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |  | M | M2 | % |
| Lk1 | O | 40, K | 1,0 | 4,5 K | 800 K | 50 |
| Lk2 | K | 40, K | 1,0 | 4,5 K | 800 K | 50 |
| Lk3 | K | 40, K | 1,0 | 6,5 K | 800 K | 50 |
| Lk4 | K | 40, K | 1,0 | 9,0 K | 800 K | 50 |
| Lk5 | Sz | 40 | 1,0 | 9,0 | 800 | 40 |

(4) Központi vegyes területek	Vk

1. A termálcentrum, mely bizonyos, települési szerepen túlmutató igényeket is kielégít.

2. Püspöki palota, Ferences templom környéke.

A területre a további beépítés előtt Beépítési Tervet célszerű készíttetni.

Az övezetekben elhelyezhető:

a) Igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület a tulajdonos, ill. használó lakásaival

b) Egyéb közösségi, kulturális és káros környezeti hatással nem járó szórakoztató ép.

c) Egészségügyi, szociális épület

d) Sportlétesítmény. (2. pontnál nem)

e) A 1.j. övezetben minőségi idegenforgalmi célú létesítmények. (termál)

Övezeti jele:

| Vk | Sz | 40 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12.5 | 5000(K) | 50x |

Beépítési mód:		Szabadonálló, beépítési terv alapján.

Beépítettség:			40 %

Max. építmény-magasság:	 12,5 m.

A telek legkisebb mérete:   	Vk1-nél K, Vk2-nél 5.000 m2

Min. zöldfelületi arányx:     	a be nem épített terület 50 %-a

Max. szintterület-sűrűség: 	3,0

(5)  Településközpont vegyes területek	Vt

Az új, ill. kialakult, nem önálló tömbökben elhelyezkedő igazgatási, oktatási, kulturális, egyházi épületek területe.

a) Az övezetben elhelyezhető:

aa) Igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, egészségügyi, szociális épület

ab) Egyéb közösségi, kulturális és káros környezeti hatással nem járó szórakoztató épület

ac) Lakóépület

ad) Sportlétesítmény

b) Övezeti jele:	(pld.)

| Vt | Sz(K) | 50 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6,0(K) | 1000( K) | 40 |

c) Beépítettség:		Beépíthetőségére a kialakult környezet paraméterei vonatkoznak max. 50 % beépítésig.

d) A telek min. területe:	1,000 m2 (új telekosztásnál)

e) Min. telekszélesség:	20 m

f) A be nem épített és a legszükségesebb burkolt területek feletti terület-részeket zöldfelülettel kell fedni.

g) Övezetek beépítési paraméterei:

| Öv. jel | beép. mód | beép. | szts | ép. mag | Telek ter. | zöldfel. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |  | M | M2 | % |
| Vt1a | Sz | 50 | 2,0 | 6,5 | 1000, K |  |
| Vt1b | K | 50 | 2,0 | 7,5 | 1000, K | 40 |
| Vt2 | Z | 50 | 2,0 | 7,5 | 1000, K | 40 |
| Vt3 | K | 50 | 2,0 | 6,5 | 1000, K | 40 |
| Vt4 | K | 50 | 2,0 | 7,5 | 1000, K | 40 |
| Vt5 | Sz | 50 | 2,0 | 9,0 | 3000 | 40 |
| Vt6 | K | 55 | 2,0 | 7,5 | 1000 | 25 |

(6) Gazdasági terület	G

- Ipari terület

A város Ny-i részén kialakítandó összefüggő ipari terület. (távlatban ipari park)

a) Az övezetben létesíthetők mindazon környezetre kevésbé káros hatású ipari és mezőgazdasági üzemek, melyek a lakó-és egyéb övezetekben nem

b)

c) Itt helyezhető el a hulladékudvar. (1. alternatíva: 4443/5. hrsz. gyep terület)

Övezeti jele:

| Gipe | Sz | 50 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 2500 | 40 |

Beépítési mód:			Szabadon álló

Max. beépítettség			50 %

Min. zöldfel. arány:		40 % A telepek határvonalán 5-5 m. széles kétszintes zöldsáv telepítendő

Max. burkolt felület:	25 % a gyephézagos burkolatot 50 %-ban kell figyelembe venni

Max. épületmagasság:	9 m, ill. kémény, vagy technológiai torony esetén a szükséges méret

A telek legkisebb területe:	2500 m2

A telek legkisebb szélessége	25 m

Max. szintterület-sűrűség:	1,0

- Kereskedelmi, szolgáltató területek	Gksz

A város belterületén lévő nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgáló terület, kereskedelmi, szolgáltató és termelő jellegű üzemek területe.

Az övezetben elhelyezhetők:

a) A lakó-és intézmény-jellegű szomszédságot nem zavaró gazdasági tevékenységet szolgáló létesítmények

b) A tulajdonos (használó) lakása

c) Igazgatási-és szociális épületek

d) Lakóépületek

A működésből származó zavaró hatás kiküszöbölését saját területen kell megoldani.

Övezeti jele: (pld.)

| Gksz | Sz | 30 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7.5x | 1000 (K) | 40 |

| Öv. jel | beép. mód | beép. | Szts | ép. mag | telek ter. | zöldfel. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |  | M | m2 | % |
| Gksz1 | Sz | 30 | 0,6 | 6,5 | 2000 | 30 |
| Gksz2 | Sz | 30 | 1,0 | 9,0 | 2500 | 40 |
| Gksz3 | Sz | 40 | 1,0 | 4,5 | 2500 | 40 |
| Gksz4 | Sz | 30 | 1,0 | 9,0 | 2500 | 40 |
| Gksz5 | Sz | 30 | 1,0 | 9,0 | 1000 | 40 |
| Gksz6 | Sz | 20 | 0,5 | 4,5 | 3000 | 50 |
| Gksz7 | Sz | 30 | 0,3 | 3,5 | 1000 | 30 |
| Gksz8 | Sz | 30 | 1,0 | 6,5 | 1000 | 40 |

Beépítési mód:			Táblázat szerint

Max. beépítettség:		Táblázat szerint

Min. zöldfel. arány:		Táblázat szerint

Max. burkolt felület:	45 %  A gyephézagos burkolatot 50 %-ban kell figyelembe venni

xMax. épületmagasság:	Táblázat szerint, ill. kémény, vagy technológiai torony esetén a szükséges méret

A telek legkisebb területe:	Tábláat szerint. ill. kialakult

A telek legkisebb szélessége:	25 m (kialakult)

Max. szintterület-sűrűség:	Táblázat szerint

(7) Üdülőterület	Ük

A település É.-i részén kialakítandó üdülőterületen elhelyezhető:

a) Kemping létesítményei és kiszolgáló egységei

b) Legfeljebb 2 üdülőegységes egyedi épületek

c) Az övezet építési előírásainak betartásával a területet kiszolgáló és káros

környezeti hatással nem járó kisebb szolgáltató egységek

Övezeti jele:

| Ük | SZ | 15 | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3,5 | 3000 | 60 |

Beépítési mód:				Szabadon álló

Beépítettség:				max. 15 %

Legnagyobb épületmagasság:		3,5 m.

A telek legkisebb területe:		3000 m2

A telek legkisebb szélessége:		16 m.

Min. zöldfelületi arány:			60%

Max. szintterület-sűrűség:		0.2

(8) Különleges területek	K

A belterület különleges területei:

- Kórház, Temető, Szabadidő park, Sportpark

a) Kórház			K1

A kórház területén elhelyezhető létesítmények:

aa) A kórház igazgatási, ápolási és gazdasági épületei

ab) Szolgálati lakás

ac) Kerti létesítmények, pihenőhelyek

A telek területe:			a meglévő terület a felsorolt funkciók kivételével

másra nem vehető igénybe

b) Temető			K2

A temető területén elhelyezhetők:

ba) Temetőkápolna

bb) Ravatalozó

bc) Sírok, kripták, kolumbáriumok, emlékművek, feszületek

A terület mérete:	A meglévő nem csökkenthető, D-i irányú bővítési lehetőséget biztosítani kell

A telek-határtól 30 m-es sávban fásított védőterületet kell kialakítani

c) Szabadidő park	K3

A 84. sz. úttól K-re lévő területen elhelyezhető:

ca) Szabadidő eltöltését szolgáló létesítmények

cb) Sport-és pihenőterületek

cd) Kereskedelmi-szolgáltató létesítmények

ce) A területet ellátó gazdasági- és egészségügyi létesítmények

d) Strand és rekreációs park területe		K4

Elhelyezhetők:

da)  Szabadtéri és fedett medence, tanuszoda,

db) Pihenés, rekreációt szolgáló épületek, építmények

dc) A létesítményt igénybevevő közönséget kiszolgáló kereskedelmi-szolgáltató     létesítmények

dd) A rendeltetésszerű működést szolgáló egészségügyi,- gazdasági,-  igazgatási létesítmények

de) Szabadtéri sportépítmények

df) dísztó

e) Sportpark			K5

Elhelyezhetők:

ea) Sportcsarnok, többcélú rendezvény-csarnok

eb) Szabadtéri sportépítmények

ec) Pihenést szolgáló épületek, építmények

ed) A területet kiszolgáló gazdasági, igazgatási, egészségügyi létesítmények

f ) Rekreációs terület		K6

A volt malom területén elhelyezhetők rekreációs jelleggel:

fa) Szociális létesítmények

fb) Egészségügyi intézmények

fc) Pihenés, rekreációt szolgáló épületek, építmények

fd) Fentieket ellátó kereskedelmi, szolgáltató létesítmények

fe) Sportlétesítmények

g) Övezetek beépítési paraméterei:

| Öv. jel | beép. mód | beép. | szts | ép. mag | telek ter. | zöldfel. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |  | M | m2 | % |
| K1 | K | 30 | 0,1 | 7,5 | K | 50 |
| K2 | Sz | 1 | 0,1 | 4,5x | K | 100xx |
| K3 | Sz | 15 | 0,1 | 4,5 | K | 80 |
| K4 | Sz | 50 | 2,0 | 7,5 | K | 40 |
| K5 | Sz | 25 | 1,0 | 6,5 | K | 60 |
| K6 | Sz | 25 | 0,5 | 7,5 | 10.000 | 60 |
|  | 4,0 m a lakó-és üdülőparknál |

x Kápolna-torony kivételével

xxAz utak, kripták, épületek kivételével minden felület zöldterületként kezelendő

(9) Az övezeti jelekben a „K” jelentése:

Max beépítettségnél		a kialakult nagyobb beépítettség megtartható

Max. építménymagasságnál	a kialakult magasság megtartható

Min. telekméretnél		a min. telekméret telekosztásnál alkalmazandó

# Beépítésre nem szánt területek

részletes szabályozása

5. §

(1) Közlekedési területek

Az utak, járdák, parkolók létesítményei által elfoglalt területek:

a) Az útburkolatokkal, parkolókkal árkokkal és járdákkal el nem foglalt területeket parkosítani kell

b) Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén építményt elhelyezni csak a terület-sáv megtartásával lehet

c)   A beépítésre szánt területen az egységek részére a parkolóhelyeket az OTÉK 42.§.-a szerint saját területen kell biztosítani, ill. Önkormányzati Rendelet szerint. Rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet is kell biztosítani

Ahol saját területen nem biztosítható parkolóhely, ott közterületen kell a rendelet szerinti mennyiségű parkolóhelyet kialakítani

Közterületen biztosítandó parkolóhely a Temető, Művelődési Ház, Templomok és Polgármesteri Hivatal részére

d)   A rálátási háromszögeket biztosítani kell

e)   Az útkereszteződéseket legalább 5,0 m-es lekerekítésekkel kell kialakítani

f)   Az utcák, utak szabályozási szélességét a Szabályozási Terv szerint kell

kialakítani

g)  A közterületeket- így a közlekedési területeket is – rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja, azonban a használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja

h) A tervezési terület közlekedési területein a minimális szabályozási szélességet a funkció figyelembevételével az alábbiak szerint állapítottuk meg:

i)  Önálló parkolóhely az 1524/41-42 hrszú terület közparkolóként

Övezeti jele: Köp

Beépítési adatok: szabadonálló beépítés, 5% beép.arány, min.telekméret a meglévő, ép. magasság 4.5 m. zöldfelületi arány 30 %

A telek 3 oldala mentén 10 m. széles 3 szintű zöldsáv telepítendő

Zöldterületi arány: 80 %

Lakott területen kívül:

| Közterület megnevezése: | Funkció: | szab. szél. | Védősáv |
| --- | --- | --- | --- |
| MÁV Boba-Tapolca | vasútvonal | 10 m. | 50 m. |
| 84 sz. út | főközlekedési út | 40 m. | 100 m. |
| 7319 sz. összekötő út | Gyűjtő út | 30 m. | 50 m. |
| 7324 sz. összekötő út | Gyűjtő út | 30 m. | 50 m. |
| 7327 sz. összekötő út | Gyűjtő út | 30 m. | 50 m. |
| 7328 sz. összekötő út | Gyűjtő út | 30 m. | 50 m. |
| 73159 sz. bekötő út | Gyűjtő út | 30 m. | 50 m. |
| Mezőgazdasági út | Gyűjtő út | 22 m. |  |
| Mezőgazdasági út | kiszolgáló út | 12 m. |  |
| Erdőgazdasági út | kiszolgáló út | 12 m. |  |
| Kettős használatú utak* | kiszolgáló út | *6 m. |  |
| Gyalog utak | Gyalog út | 3 m. |  |

*a kialakult állapot szerint, de minimális szélesség

Lakott területen belül:

A védősáv olyan területeken van, ahol a közút még lakott területen kívüli, de a szomszédos terület már lakott területen belül van.

| Közterület megnevezése: | funkció: | szabályozási. szélesség | Védő sáv |
| --- | --- | --- | --- |
| 84 sz. út | főközl. út | 40 m. | 100 m. |
| 7319 sz. összekötő út Petőfi u. | gyűjtő út | 22 m. | 50 m. |
| 7324 sz. összekötő út Rendeki, Jókai, Kossuth, József A. u. Béke tér | gyűjtő út | 22 m. | 50 m. |
| 7327 sz. összekötő út Árpád Tátika u. | gyűjtő út | 22 m. | 50 m. |
| 7328 sz. összekötő út Alkotmány u. | gyűjtő út | 22 m. | 50 m. |
| 73316 sz. vasúti út Vasút, Darnay u. | gyűjtő út | 22 m. | 50 m. |
| Tóth Tivadar, Fehérkő u. | gyűjtő út | 22 m. |  |
| Egyéb utcák | kiszolgáló út | 12 m.-18 m. |  |
| Gyalog utak | gyalog út | 3 m. |  |

Legkisebb útburkolat szélesség: forgalmi sáv x 3 m, egy irányú utcában szegély nélkül 5 m Gyalogjárda: 1 sáv x 0,75m + 2 x 0,5 m biztonsági sáv. Fa, oszlop 2,0 m vagy annál szélesebb járdaterületbe helyezhető, 1,5 m szabad hely megtartásával

Fa a csővezetékektől csak 2,0 m-nél nagyobb távolságra ültethető

j) Közlekedési területnek minősülnek:

ja) a település meglévő, és a szabályozási tervlapon megtartandó lakott területen belüli és kívüli út területek

jb) parkoló területek

jc) vasúti pálya és pályaudvar területek

jd) a közlekedés kiszolgáló létesítményeinek területe

k) Közlekedési területen elhelyezhető:

ka) közlekedési pálya

kb) közlekedési építmény

kc) közlekedési jelzőtábla

kd) csapadékvíz elvezető rendszer

ke) térszín alatti közmű

kf) növényzet

kg) igazgatási épület

kh) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely

l) A közlekedési területen betartandó méretek, közlekedési funkciók:

| megnevezés: | funkció | szab. szélesség | védősáv |
| --- | --- | --- | --- |
| MÁV vonal | vasút | 10 m | 50 m |
| Állami főközlekedési út | főút | 40 m | 100 m |
| Állami összekötő út | gyűjtő út | 30 m | 50 m |
| Állami bekötő út | gyűjtő út | 30 m | 50 m |
| Állami lakott területi út | gyűjtő út | 22 m |  |
| Önkormányzati | gyűjtő út | 22 m |  |
| Önkormányzati | kiszolgáló út | 12 m |  |
| Mezőgazdasági | gyűjtő út | 22 m |  |
| Mezőgazdasági | kiszolgáló út | 12 m |  |
| Erdőgazdasági | kiszolgáló út | 12 m. |  |
| Gyalog utak | gyalog út | 3 m. |  |

Legkisebb burkolat szélesség: forgalmi sáv x 3m, egy irányú utcában szegély nélkül 5m. Gyalogjárda: sáv x 0,75 m + 2 x 0,5 m biztonsági sáv. A gyalogjárda lejtése 8%-ot nem haladhatja meg. A mozgáskorlátozottak közlekedésének segítésére a gyalogátkelőknél biztosítani kell az akadálymentes közlekedést.

A 10 férőhelynél nagyobb parkolók csapadékvize csak homok, olaj, és benzin leválasztó rendszeren átvezetve köthető be a település csapadékvíz elvezető rendszerébe.

m) Védőtávolságok szabályozása:

Autópálya, autóút, I. és II. rendű főközlekedési út tengelyétől lakott területen kívül 100 m

Állami közutakon út tengelyétől lakott területen kívül 50 m

Egyvágányú vasút tengelyétől 50 m

A védőtávolságon belül minden építmény csak a létesítmény kezelőjének hozzájárulásával helyezhető el

Engedéllyel elhelyezhető közlekedési célú építmény, közmű

(2) Közműlétesítmények területe:

A közművek elhelyezéséhez és üzemeltetéséhez biztosított területek:

a) A közművek elhelyezése a közmű-létesítményekre vonatkozó szabályok,ágazati előírások, ill. az üzemeltetői előírásoknak megfelelően történhet

b) Víz-és szennyvíz csatlakozási lehetőségeket ingatlanonként kell biztosítani.

c) A létesítmények tervezésénél alkalmazni kell a mindenkor érvényes Országos Tűzvédelmi szabályzat (OTSZ) előírásait.  Az oltóvizet földfeletti tűzcsapokkal kell biztosítani (jelenleg OTSZ. 46.§. 8-9.)

d) Épületet, építményt közműbe, vagy házi vízellátó rendszerbe csak akkor lehet bekötni, ha a szennyvíz elvezetése, tárolása szennyvíz-csatornával, vagy zártrendszerű és szigetelt szennyvíz-tározóval megoldott és az ürítésre jogosult szervezet és megfelelő szennyvíz-ürítőhely biztosított

e) A szennyvízcsatorna-hálózat üzembe helyezését követően a vízbekötéssel rendelkező ingatlanok tulajdonosai kötelesek a szennyvizet közcsatornába bevezetni

f) Az ivóvíz kezelésére, tárolására, továbbítására és elosztására szolgáló létesítmények védőterületén csak a rendeltetésszerű üzemelés érdekében végzett építési tevékenység folytatható

g) A felszíni vizek elvezetését a nyílt árokhálózat vagy zárt csapadékcsatorna kiépítésével kell megoldani

h) A vízelvezető árkok lefedése csak az Önkormányzat engedélyével lehetséges

i) A közterület eltérő használatához a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása szükséges

j)

k)  A település közterületein elhelyezhető:

ka) Hirdető (reklám) berendezés

kb) Árusítópavilon (mozgó árusítóhely)

kc) Közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (várakozóhelyek, töltő-állomás)

kd) Köztisztasággal kapcsolatos építmények, tárgyak

ke) Utcaberendezések

kf)  Távbeszélő fülke

kg) Építési munkával kapcsolatos létesítmények (állványok),

kh) építő-anyag

l)

m) A föld feletti elektromos vezeték – ideértve az oszloptranszformátort is biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték mindkét oldalán a szélső nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért következő távolságokra lévő függőleges síkokig terjed:

120 kV-on		13 m

1-35 kV-on		5 m

n)   A nagy-középnyomású gázhálózat 9-9 m-es védőtávolságot kell biztosítani.

Gázfogadó állomás részére R= 10 m-es kör-védőtávolságot szabadon kell hagyni.

A középnyomású gázhálózat védőtávolsága (DN 90-ig) 4-4 m.

o)

p) A védett belváros területén és az új beépítésű területeknél a közművezetékeket föld alatt kell vezetni

(3) Zöldterületek

1. KÖZPARKOK

Állandóan növényzettel fedett közterületek

a) A zöldterületeken általában elhelyezhető:

Pihenést és testedzést szolgáló és játszótéri létesítmények

A közvetlen környezetet kiszolgáló vendéglátó épület

b) A területet közútról, közterületről kerekesszékkel is meg kell tudni közelíteni

Övezeti jel:

| Zköp | Sz | 2 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3,0 | 2000(K) | 80 |

Max. beépítettség:			2 %

Max. építmény-magasság:		3.0 m

Max.szintterület-sűrűség:		0,1

Min zöldfelületi arány:		80 %

A település közparkjai:

A) Vár É k-i lejtője - Várkert

A Vár és a 84.sz főút közötti terület

A területen elhelyezhető:

-Pihenő és szabadtéri, kiállító,-bemutatóhelyek

-Ideiglenes létesítmények.

A területen föld feletti végleges épület nem helyezhető el, csak földdel takartan, zöldtetős megoldással

A szükséges nyilvános illemhelyet is föld alatt kell elhelyezni

B) Szent István téri Közpark

A területen csak a kirándulók pihenését szolgáló kerti berendezések helyezhetők el.

2. VÉDENDŐ KÖZPARK

A Vár palástja		Zvp

A város jellegzetes és értékes zöldterülete

A területet az őshonos növényzet telepítésével, ill. fenntartásával kell megtartani

Sétautak, pihenőhelyek kivételével építmény nem helyezhető el

A Várral együtt kezelendő és védendő

3. EGYÉB ZÖLDTERÜLETEK (Z)

a) A közterületek útburkolattal, úttartozékkal, járdával, közművel el nem foglalt része, valamint az egyes övezetek között kialakult kisebb zöldfelületek

Ezeken a területeken a pihenést szolgáló létesítmények (játszóterek, pihenőhelyek, stb.) utcabútorok helyezhetők el. Épületek nem építhetők

b) Védősávok, különböző övezetek elválasztására (védelmére) szolgáló, közművezetékek elhelyezésére is alkalmas zöldfelülete. Épületek elhelyezése nem lehetséges.

c) A meglévő és tervezett zöldterületek fenntartásáról és felújításáról folyamatosan gondoskodni kell.

d) A település-képet meghatározó idős, vagy értékes fákat védeni kell.

e) Az ipari területeket a lakóterületektől zöldsávval kell elválasztani.

f) A régi és új utcáknál legalább egyoldali fásítás biztosítandó, ahol a szélesség rendelkezésre áll

g)

h)

i)

#### II/2. KÜLTERÜLET

A szabályozás érvényessége

6. §

- Jelen szabályozási fejezet Sümeg Város teljes közigazgatási külterületére terjed ki,

- Az Előírások a Belterület Szabályozási Tervével és a Külterület Szerkezeti Tervvel együtt érvényesek

(3) A HÉSZ 1, 2,  9, 13.§-ai a külterületre is vonatkoznak

(4) Sümeg külterülete a terület-felhasználás szempontjából az alábbi terület- egységeket  foglalja magába:

A) Beépítésre szánt területek

Külterületi lakóterület			Lf

Ipari gazdasági területek			Gip

Mezőgazdasági telepek			Gm

B)  Beépítésre nem szánt területek

Közlekedési és közműterületek.

Zöldterületek					Z

Erdőterületek					E    meglévő

Et   javasolt

Kertes mezőgazdasági területek			Mk

Egyéb mezőgazdasági területek			M

Gyep						Mgy

Szántó						Msz

Egyéb területek

Folyóvizek medre és partja			V

Különleges terület                                      	Kk

A terület-használat általános előírásai

7. §

(1) Sümeg külterületén lévő természeti értékeket (források, erdők, vizek, kialakult felszíni formák, történetileg kialakult tájkép, tájjelleg) az értékükkel összhangban kiemelt védelemben kell részesíteni

(2) A természeti és építészeti értékek védelme érdekében Sümeg külterületi részein tilos olyan tevékenységet folytatni, amely a természeti értékeket, a táj jellegét, a védett növény- és állatvilágot valamint az adott terület rendeltetését zavarja

(3) A külterületen folyó gazdálkodást és építést a természet- és tájvédelem érdekeinek figyelembe vételével, azok sérelme nélkül kell végezni

(4) Sümeg külterületén folytatott tevékenység által kibocsátott légszennyezés nem haladhatja meg a vonatkozó rendeletekben szereplő határértékeit

(5) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében bármilyen, zajt kibocsátó létesítmény és tevékenység csak abban az esetben létesíthető, ill. végezhető, ha a zaj mértéke a lakó- és vegyes övezetre vonatkozó rendeletek szerinti határértéket nem haladja meg

(6) A családi szükségletet meghaladó mértékű állattartás az M-el jelölt mezőgazdasági területen lehetséges a környezet-védelmi, építési és vízminőség-védelmi előírások betartásával

(7) A tájsebek területét a környezet rendeltetésének megfelelően, azzal összhangban kell rehabilitálni.

(8) Az egyedi tájértékek készülő jegyzékét csatolni kell a HÉSZ-hez

Beépítésre szánt területek övezeti szabályozása

8. §

(1) Külterületi lakóterület

Sarvaly és Bárdiótag területén

a) Legfeljebb 2 lakásos lakóépületek

b) Mezőgazdasági épületek

c) Turizmust szolgáló szállás-jellegű és kereskedelmi, szolgáltató épületek

Övezeti jele:

| Lf | SZ | 30 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3,5 | 2000 | 60 |

Beépítési mód:			Szabadonálló

Max. beépítettség:		30 %

Legnagyobb épületmagasság:	3,5 m

A telek legkisebb területe:	2000 m2 (kialakult)

A telek legkisebb szélessége:	20 m.

Max. szintterület-sűrűség:	0,4

Min. zöldfelületi arány		60 %

(2) Mezőgazdasági telepek

A telepeken elhelyezhetők a környezetvédelmi előírások betartásával:

a) Állattartó épületek.

b) Terménytároló-és feldolgozó épületek.

c) A funkciót szolgáló igazgatási-és szociális épületek.

Övezeti jele:

| Gm | SZ | 20 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6.0x | 3000 | 60 |

Beépítési mód: 			Szabadonálló

Max. beépítettség:		20 %

Max. épületmagasság:		6,00 mx	Kivéve a technológiai tornyok

Min. telek-méret:		3.000 m2

Min. telek-szélesség:		30 m.

Max. szintterület-sűrűség:	0,4

Min. zöldfelületi arány:		60 %

(3) Gazdasági ipari terület

a)  Az övezetben elhelyezhetők mindazon ipari és mezőgazdasági üzemek, melyek a lakó-és egyéb övezetekben nem, de környezeti terhelések azt lehetővé teszik.

b) A telepítés előtt környezetvédelmi hatásvizsgálatot kell készíttetni

Övezeti jele:

| Gip | SZ | 30 | 0.6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 3000 |  |

Beépítési mód:			Szabadon álló

Max. beépítettség			30 %

Min. zöldfel. arány:		40 % A telepek határvonalán 5-5 m széles két-szintes zöldsáv telepítendő

Max. burkolt felület:	25 % a gyephézagos burkolatot 50 %-ban kell figyelembe venni

Max. épületmagasság:	10 m., ill. kémény, vagy technológiai torony esetén a szükséges méret

A telek legkisebb területe:	3000 m2

A telek legkisebb szélessége	25 m

Max. szintterület-sűrűség:	0,6

(4) Településközpont vegyes terület

Nyírlak-puszta területe, ahol jelenleg egy szociális otthon üzemel

A területen elhelyezhető:

a)A jelenlegi szociális egészségügyi létesítmény

b) Egy vagy több egységes üdülőépület

c) Idegenforgalmi célú kereskedelmi, szolgáltató épület

d) Kisebb sportlétesítmény

e)Övezeti jele:

| Vt | SZ | 20 | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7,5 | K | 70 |

Beépítési mód:			Szabadonálló

Max. beépítettség:			20 %

Max. Építménymagasság		7,5 m

Telek területe:				A kialakult tovább nem osztható

Min. zöldfelületi arány		70 %, ill. a meglévő arány nem csökkenthető.

Telepítés és fenntartás őshonos fajokkal történhet

zöldfelületi tervalapján

(5) Különleges területek

A) Földtani kutató-és bemutató területek

A területen elhelyezhető:

a) A kutatás-fejlesztés épületei

b) Igazgatási épületek

c) Bemutató épületek és létesítmények

d) A létesítmény működését szolgáló szállás-jellegű épületek

e) A működést szolgáló kiszolgáló gazdasági épületek

Övezeti jele:	K7

B) Lovasturizmus telepe

A várostól É -ra elhelyezkedő létesítmény területén elhelyezhetők:

a) A lótartás épületei és létesítményei

b) Kiszolgáló gazdasági-és szociális épületek

c) Lósport létesítményei

d) Szolgálati lakások

Övezeti jele:   K8

C) Kőfaragó bemutató telep

A várostól D -re elhelyezkedő területen elhelyezhetők:

a) Kőfaragó ipari befejező,-oktatóműhely, bemutatóterem

b) Igazgatási-szociális épület

c) Oktatótábor létesítményei

d) Szabadtéri bemutató terület

Övezeti jele:	K9

D) ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ TELEP és HULLADÉKUDVAR (2, alternatíva)

A város belterületétől DNy-ra létesítendő telepen elhelyezhető zárt területen:

a) Zárt hulladékgyűjtő konténerek

b) Kezelő épület

Övezeti jele:   K10

E) REKREÁCIÓS ÉS SPORT TERÜLET

A területre szabályozási terv készítendő

Nyírlak-pusztától É-ra lévő területen elhelyezhetők:

a) Szabadtéri sportolást, pihenést szolgáló létesítmények

b) Nem szállás-jellegű rekreációs épületek

c) 1 db szolgálati jellegű lakás

d) A terület fenntartását, gondozását, őrzését szolgáló gazdasági, igazgatási épületek

e) Az épületek elhelyezése az erdőterületek jelentős igénybevétele nélkül történhet

f) Vasút mentén biztonsági erdősáv alakítandó ki

g)

Övezeti jele:    K11

(6) Az övezetek telkeinek beépítését az alábbi táblázat tartalmazza

| Öv. jel | beép. mód | beép. | szts | ép. mag | telek ter. | zöldfel. | Megj. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |  | m | m2 | % |  |
| Lfk | Sz | 30 | 0.4 | 3,5 | 2000 | 60 | Sarvaly |
| Gm | Sz | 25 | 0,4 | 6.0 | 3000 | 60 |  |
| Gip | Sz | 30 | 1,0 | 7,5 | 3000 | 40 |  |
| Vt | Sz | 20 | 0,1 | 7,5 | K | 70 | Nyírlak |
| K7 | Sz | 10 | 0,1 | 3,5 | K | 70 | Földtani |
| K8 | Sz | 15 | 0,1 | 6,5 | K | 80 | Lovas |
| K9 | Sz | 30 | 1,0 | 4,5 | 2500 | 40 | Kőfaragó |
| K10 | Sz | 20 | 1,0 | 3,5 | 500 | 60 | Állati h. |
| K11 | Sz | 5 | 0,1 | 4,5 | X | 80 | Rekreáció |

Beépítésre nem szánt területek övezeti szabályozása

9. §

- Sümeg külterületén a beépítésre nem szánt területek az építési használatuk jellege szerint a következő felhasználási egységek közé sorolandók:

  - Zöldterület (Z) (kegyeleti park)

  - Erdőterület (E)

  - Mezőgazdasági terület (M)

  - Vízgazdálkodási terület (V)

  - Közlekedési terület (K)

  - Roncsolt terület (R-K)

(2) Zöldterület

a) Zöldterület (közpark, közkert) a Szabályozási Terveken „Z” jellel szabályozott, növényzettel fedett közterület

b) Zöldterületen elhelyezhető:

ba) a pihenést és testedzést szolgáló építmény

bb) vendéglátó épület

bc) a terület fenntartásához szükséges épület helyezhető el

c) A zöldterületen az épületek legfeljebb 2%-os beépítettséggel helyezhetők el

d) A zöldterület legalább 70%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani

e) Zöldterület létesítése, átalakítása kertépítészeti kiviteli terv alapján történhet

f) Zöldterületen fák kivágása akkor engedélyezhető, ha azt

fa) fák egészségi állapota

fb) balesetveszély elhárítás

fc) vagy közegészségügyi szempontok szükségessé teszik

(3) Erdőterület

a) Erdőterület a Szabályozási Terveken „E” jellel szabályozott, erdő művelési ágú, illetve a településrendezési terv alapján erdősítésre javasolt ingatlanok területe

b) Az erdőterület az építmények elhelyezése szempontjából

ba) védelmi (Ev)

bb) gazdasági (Eg)

bc) egészségügyi – turisztikai (Ee)

bd) oktatási – kutatási (Eo)

be) honvédségi használatú (Ek) övezetekre tagolódik

c)  A védelmi rendeltetésű erdőterület övezeteiben (Ev) épületet elhelyezni nem lehet. Az OTÉK 32. §-ában felsorolt építmények akkor helyezhetők el, ha azok az erdő védelmi rendeltetését nem zavarják, nem akadályozzák.

Tervi jele: E-3

d) Gazdasági rendeltetésű erdőterület övezetén – ahol a szabályozási terv tartalmazza – (Eg) az erdő rendeltetésének megfelelő erdő- és vadgazdálkodási célú épületek helyezhetők el az alábbiak szerint:

da) a beépíthető telek legkisebb mérete 10 ha (100.000 m2)

db) a beépítés mértéke legfeljebb 0,5%

dc) az építménymagasság legfeljebb 4,5 m

Tervi jele: E-1

e) Az egészségügyi – turisztikai rendeltetésű erdőterület övezeteiben (Ee) – ahol a szabályozási terv tartalmazza – a rendeltetésnek megfelelő, a pihenést, testedzést, rekreációt szolgáló, valamint a kilátó funkciójú építmények helyezhetők el az alábbi feltételekkel:

ea) a beépíthető telek legkisebb mérete 10 ha (100.000 m2)

eb) a beépítés mértéke legfeljebb 3%

ec) az épületek építménymagassága legfeljebb 4,5 m

Tervi jele: E-2

f) Amennyiben az erdészeti hatóság oktatási-kutatási célú erdőterületet (Eo) jelöl ki, ott az építés feltétele:

fa) a beépíthető telek legkisebb mérete 10 ha (100.000 m2)

fb) a beépítés mértéke legfeljebb 0,5%

fc) az építménymagasság legfeljebb 4,5 m

Tervi jele: E-2

g)  A honvédségi használatú erdőterületeken (Ek) az erdőgazdálkodáshoz és a katonai rendeltetéshez elengedhetetlenül szükséges építmények építése az alábbiak szerint lehetséges:

ga) a beépíthető telek legkisebb mérete 40 ha (400.000 m2)

gb) a beépítés mértéke 0,2%

gc) az épületek építménymagassága legfeljebb 4,5 m

Tervi jele: E-4

h)

i) Az erdőterületen csak a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba illő, nyeregtetős épületek alakíthatók ki. Felmentés csak speciális, katonai létesítmények esetén adható

j) Erdőterületen épület részleges közművesítettség (zárt szennyvíztároló létesítése) esetén helyezhető el

k) Természetvédelmi oltalom alatt álló erdőterületen bánya, távközlési magas építmény, adótorony, antenna nem létesíthető

l) A szabályozási tervlapon E-N jellel jelölt erdőterületeken épületet nem lehet elhelyezni

(4) Mezőgazdasági terület

a) A mezőgazdasági területet a tájkarakter, a természeti értékek, a felszíni vizek védelme, a mezőgazdasági tájhasználat, a termőtalaj és a termőföld megőrzése, valamint a gazdasági és településfejlesztési szempontok következtében a településrendezési terv az alábbi terület-felhasználási egységekre osztja:

- általános mezőgazdasági terület (Ma)

ab) kertes mezőgazdasági terület (Mk)

b) A mezőgazdasági területen erdő, közpark és sportolási célú gyep és vízfelület létesíthető – kivéve a szőlőkataszter I. osztályú területeket

c) A szabályozási tervlapon M-N jellel jelölt mezőgazdasági területeken épületet nem lehet elhelyezni

(5) Általános mezőgazdasági terület

a) Az általános mezőgazdasági terület az árutermelő gazdálkodásra alkalmas „Má1” és „Má2” jellel szabályozott mezőgazdasági terület

b) Az általános mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos szolgáltatás, termékfeldolgozás, tárolás építményei és lakóépület létesíthető

c) Az általános mezőgazdasági terület „Má1” övezetben az építmény elhelyezés feltételei az alábbiak:

ca) az övezetben a beépíthető telek legkisebb mérete szántóföldi művelés esetén 5 ha (50.000 m2), gyümölcs, szőlő, gyep művelési ág esetén 3 ha (30.000 m2)

cb) az övezetben kialakítható telek legkisebb területe 1 ha (10.000 m2)

cc) a legalább 5 ha (50.000 m2) nagyságú, szántó művelési ágú telken elhelyezhetők a (2) bekezdésben felsorolt építmények, a lakóépület kivételével

- a legalább 20 ha (200.000 m2) nagyságú szántó művelési ágú telken a gazdasági épületeken kívül lakó funkciójú épület is elhelyezhető

ce) a legalább 3 ha (30.000 m2) nagyságú szőlő, gyümölcs, gyep művelési ágú telken a (2) bekezdésben felsorolt építmények elhelyezhetők

cf) az építmények a telek 2%-os beépítésével alakíthatók ki, amelyben a lakóépület alapterülete nem lehet több 1%-nál

cg) az épületek építménymagassága – kivéve a speciális funkciójú mezőgazdasági építményeket – legfeljebb 7,5 m lehet

ch) az övezetben lehetséges – az OTÉK 29. § 5-8 bekezdése alapján – legalább 2 ha (20.000 m2) nagyságú telken birtokközpont kialakítása, amennyiben az OTÉK 1. számú melléklete 55/A pontja szerinti „mezőgazdasági birtoktest” bizonyítottan létezik és legalább 20 ha (200.000 m2) összterületű. Az adott területen az összterület, azaz a birtoktest 2%-ának megfelelő nagyságú

- beépítettségű birtokközpont létesíthető, de a beépítés mértéke az adott terület 25%-át nem haladhatja meg

cj) a birtokközpont épületeit legalább 10 méter széles fásítással kötelező tájba illeszteni

ck)  mindazokra a telkekre, amelyek a birtokközpont beépítettségének    meghatározásakor beszámításra kerültek építési tilalmat kell az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztetni

d) Az általános mezőgazdasági terület „Má2” övezetében az alábbi feltételek megléte esetén helyezhetők el épületek:

da) az övezetben kialakítható és beépíthető telek legkisebb mérete 3000 m2 a kialakítható és beépíthető telek szélessége legalább 20 m,

db) 720-3000 m2 között csak növénytermesztési célú üvegház, fóliasátor, illetve egy terepszint alatti építmény (pince) létesíthető. A terepszint alatti építmény a max. 3% beépítettségnek megfelelő nagyságú lehet

dc) a legalább 3000 m2 területű – szőlő, gyümölcs és kert művelési ág esetén a (2) bekezdés szerinti építmények, – szántó művelési ág esetén a (2) bekezdés szerinti építmények lakóépület kivételével

dd) a legalább 6000 m2 nagyságú telken a gazdasági épületeken kívül elhelyezhető a lakóépület is

de) az épületeket a telek határától legalább 5 m távolságra kell elhelyezni,

df) az „Má2” övezet telkein a beépítés mértéke legfeljebb 3%, amelyen belül a lakóépület alapterülete 1,5%-nál nem lehet több

dg) az épületek építménymagassága legfeljebb 6,0 méter lehet

(6) Kertes mezőgazdasági terület

a) A kertes mezőgazdasági terület a kisüzemi jellegű kertészeti termelésre, valamint a saját ellátást szolgáló, illetve az aktív szabadidő eltöltést biztosító kertészeti tevékenységre szabályozott „Mk1”, „Mk2”, „Mk3” jelű mezőgazdasági terület

b) A kertes mezőgazdasági területen a kertészeti termelést (növénytermesztés), a termékfeldolgozást és a tárolást szolgáló építmények helyezhetők el

c) A kertes mezőgazdasági területen az „Mk1” övezetben az építmény elhelyezés feltételei az alábbiak:

ca) az övezetben a kialakítható és beépíthető telek legkisebb mérete 1200 m2

cb) az övezetben kialakítható és beépíthető telek legkisebb szélessége 14 m

cc) az övezetben legalább 60%-ban szőlő, gyümölcs, illetve kert műveléssel hasznosított telken szabad építeni. Gyep, szántó, erdő művelési ágú területen épület nem helyezhető el

cd) az épületek a telek 3%-os beépítésével alakíthatók ki, a terepszint alatti építmény alapterülete legfeljebb 8% lehet

ce) az épületek építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet

d) A kertes mezőgazdasági területen az „Mk2” övezetben az építmény elhelyezés feltételei a c) pontban megfogalmazottakkal megegyeznek, kivéve

da) kialakítható és beépíthető telek legkisebb nagyságát, amely itt az „Mk2”-es övezetben 1500 m2

db) a kialakítható és beépíthető telek legkisebb szélességét, amely itt 16 m

e) A kertes mezőgazdasági területen az „Mk3”-as övezetben az építmény elhelyezés feltételei megegyeznek a (3) bekezdésben megfogalmazottakkal, kivéve

ea) kialakítható és beépíthető telek legkisebb nagyságát, amely itt az „Mk3”-as övezetben 2000 m2

eb) a kialakítható és beépíthető telek legkisebb szélességét, amely itt az „Mk3”-as övezetben 18 m

(7) Gerinci kőbánya területe

a) A bánya területe tovább nem növelhető, rajta épületet elhelyezni nem szabad.

b)

(8)  Különleges terület

Rekreációs terület		Kk1

A várostól É-ra a volt bánya területén és környékén elhelyezkedő területen elhelyezhetők rekreációs jelleggel:

a) Szociális létesítmények

b) Egészségügyi intézmények

c) Pihenés, rekreációt szolgáló épületek, építmények

d) Fentieket ellátó kereskedelmi, szolgáltató létesítmények

e) Sportlétesítmények

melyek tájbaillesztését látványtervvel kell igazolni.

Övezeti jel:

| Kk1 | Sz | 2 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7,5 | 10000 | 80 |

Max. beépítettség:			2 %

Max. építmény-magasság:		7,5 m

Max.szintterület-sűrűség:		0,1

Min zöldfelületi arány:		80 %

(9)  Különleges terület

kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület	Kk2

Az övezetben kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló építmények létesítményei és épületei helyezhetők el az alábbiak szerint:

Övezeti jel:

| Kk2 | Sz | 2 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5,0 | 10000 | 80 |

Max. beépítettség:			2 %

Max. építmény-magasság:		5,0 m

Max.szintterület-sűrűség:		0,1

Min zöldfelületi arány:		80 %

- A kiserőmű telkenkénti kapacitása az 5 MW teljesítményt nem haladhatja meg.

- A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területen fekvő területen az építmények tájba illesztésének bemutatására látványterv készítése szükséges.

- A területhez kapcsolódó vonalas közműlétesítmények csak felszín alatt helyezhető el.

- A rálátásnak kitett telekhatár mentén őshonos fa- és cserjefajok alkalmazásával, legalább 5m széles fásított zöldsáv létesítése szükséges, ahol a naperőmű zavartalan működése lehetővé teszi, ott 5-15m széles sávban kell a fásított zöldsávot kialakítani.

Az új burkolt felületek minimalizálása érdekében épületet a telek feltáró útjához a lehetséges legközelebbi területrészen szabad elhelyezni.

III. VÉDELMI JELLEGŰ SZABÁLYOK

Építészeti követelmények a külterület beépítésre nem szánt részein

10. §

(1) Max. építménymagasság: 		4.50 m

(2) Legnagyobb homlokzat-magasság:	6,50 m

(3) Max. épület-szélesség: 		          12.00 m

(4) Az övezetekben lakókocsi, lakókonténer, egyéb mobil jellegű építmény nem helyezhető el

(5) Kerítés csak élősövényből létesíthető, kivéve az erdővel, gyeppel határos területeken a vadvédelmi célú kerítést

(6) A külterület beépítésre nem szánt részein 8,00 m-nél kisebb szélességű utak nem alakíthatók ki

(7) A fenti övezeti előírásoknak meg nem felelő területeken a meglévő épületek eredeti formában, ill. fenti építészeti előírások betartásával, tájba illő módon újíthatók fel, ill. építhetők újjá

(8) Az övezettől eltérő terület-felhasználás tovább folytatható, de a tevékenység nem bővíthető. A tovább-hasznosítás feltétele a környezetkímélő módszer

A közterületek arculatának védelme, alakítása

11.§

(1)

(2) Kilátás-és rálátásvédelem

A szabad kilátást biztosítani kell az alábbi helyeken:

a) A várból minden irányban

b) A várra való rálátást biztosítani kell:

A 84.sz útról a Tóth Tivadar utca sarkától a Dózsa Gy.u. utolsó épületéig tartó szakaszon

A „városkapuk” felől. (84.sz. úton É.-ról és D.-ről, a Tapolcai út bevezető szakasza felől, a Mihályfai út és Bazsi út bevezető szakaszánál

c) A belváros terei, teresedéseinél a kitárulkozó látványokat:

ca) Szent István tér torkolata

cb) Plébánia templomra minden irányból

cc) Szegedi Róza u. és Jókai M. u. elágazásánál

(3)  A magas építmények, tornyok, oszlopok táj-és utcaképbe nem illeszkedő módon nem helyezhetők el.

(4) A terek, teresedések, zöldterületek tudatosan úgy alakítandók ki, hogy minden terület-résznek legyen funkciója (Pihenés, idegenforgalom, tájékoztatás, emlékművek-és táblák, utcaberendezések elhelyezése) a közlekedési területek és közműsávokon túlmenően

Épületek, építmények elhelyezése, kialakítása

12. §

(1) Az épületek elhelyezésére vonatkozó általános szabályok:

a) Az épületeket a Szabályozási Terven jelölt sávban kell elhelyezni

b) Az előkert előírt mérete 5 m. ahol a Szabályozási Terv másként nem rendelkezik

c) A hátsókert mérete min. 6,0 m

d) A lakótelkeknél a helyi állattartási rendelet szerinti állattartási épület és egyéb   épület a telek azon oldalán helyezendő el, ahol a lakóépület áll

e)

f) A védőtávolságokat a Szabályozási Terv ábrázolja

(2) Részletes előírások:

a) Temetőnél 30.00 m. belső védősáv

b) 84.sz. főútnál az elkerülő út megépítéséig külterületen a tengelytől 50-50 m, beépített részeknél a kialakult méret

c) Az elkerülő útnál			 50-50 m

d) Vasútnál				 50 m

e)

(3) Az épületek, építmények építészeti kialakításának szabályozása

a) Az épületek 35-450 -os hajlású magas tetővel készüljenek a lakóépületeknél, ill. 30- 45 fok között az üdülőépületeknél és a közösségi épületeknél

b) A tetőfedés cserép, megjelenésre hasonló kiselemes lemez, piros vagy barna pala, külterületen nád

c) A tetőtér beépíthető. A tetőtéri ablakfelületek összmérete a tetőfelület max. 20 %-a lehet

d) Elsősorban hagyományos építőanyagok alkalmazandók (kő, fa, világos színű (elsősorban fehér) vakolat

e) A telken elhelyezendő épületek építészeti kialakítása egymással összhangban legyen

f) Az utcai kerítés alacsony lábazattal készüljön. Anyaga lehet fa, a településen hagyományos tömör kő, világos színű vakolt tömör, vagy áttört tégla. Drótfonat tüskésdróttal nem építhető.

g) Új lakótelkeknél az épület szélessége az utcavonalon 6.0 m. mélységig

oldalhatáron álló épületnél max. 9,0 m

szabadonálló             "          "    10,0 m

(4) Mély fekvésű telkeknél pince építése esetén geotechnikai jelentés szükséges.

(5)

(6) Telekalakítás:

Közműterület céljára az építési övezet, övezet előírásainál kisebb telek is kialakítható.

Településszerkezet, városkép, műemlék-és építészeti értékvédelem

13. §

A védett területek és létesítmények különleges szabályozása

14. §

(1) A Szent István téren és a Kossuth L. u. védett szakaszán árusító pavilon nem állítható fel.

(2) A védett belvárosban a közművezetékek föld alatt vezetendők.

A környezet védelmére vonatkozó előírások

15. §

(1) A környezet védelmére vonatkozó előírásokat együtt kell kezelni más szakági előírásokkal.

(2) A levegő védelme

a)	A településen kizárólag olyan tevékenységek folytathatóak és olyan építmények helyezhetők el, melyek légszennyező anyag kibocsátása az érvényben levő kibocsátási határértéket nem haladják meg.

b)	Veszélyes és kommunális hulladék nyílt téri égetéssel történő megsemmisítése a tervezési területen tilos.

c)	A szolgáltató tevékenység körében légszennyező forrásokat üzemeltetni nem szabad.

d)	Felületi szennyezést okozó anyagokat a település területén csak az anyag fajtának megfelelő zárt járművel szabad szállítani.

- A kerti avar égetésének csökkentését, a családi lakóházaknál komposztáló létesítését szorgalmazni kell.

- Új létesítmény kialakításánál, a meglévő illetve új technológiák üzemeltetésénél teljesíteni kell a környezeti levegőtisztasági követelményeket és a levegőtisztaság védelmi előírásokat, határértékeket. A levegő védelmével kapcsolatosan jelenleg

érvényes Kormányrendelet és végrehajtására kiadásra kerülő jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

(3) A vizek védelme

- A vízfolyásokba növényvédő szer, szerves és műtrágya, illetve bármilyen szennyező hulladék bejutását meg kell akadályozni. A vonatkozó jogszabályokat be kell tartani. (Az élővizek védelmével a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló Kormányrendelet)

- Tilos a szennyvizet elhagyott kútba, árokba, csapadékvíz csatornába, vízfolyásba bevezetni, gyűjteni vagy elhelyezni. A vonatkozó jogszabályokat be kell tartani.

- A mezőgazdasági művelést korlátozott vegyszer és műtrágya használat mellett lehet környezetkímélő vagy extenzív módszerekkel folytatni, hogy a vízfolyásokba műtrágya és trágyalé ne kerülhessen.

d)	A befogadót nem terhelő (tiszta, szennyezés mentes) csapadékvizet nyílt árokban a Marcal patakba kell vezetni.

e)	Az állattartó telepek trágyatároló műtárgyainak kialakítására vonatkozó mindenkori jogszabályokat be kell tartani. A nagyobb kiterjedésű, burkolt, szennyezett felületekről (pl. parkolók, üzemanyagtöltők) a csapadékvizet csak telken belül kiépített zsír és olajfogón keresztül lehet a csapadékvíz elvezető rendszerbe vezetni.

- A források állapotát fel kell mérni, és környékük rendbetételéről gondoskodni kell.

- A volt bányavágatokat, mint szennyező forrást, fel kell tárni, mérések alapján programot kell készíteni a szennyeződések felszámolásáról.

(4) A föld védelme

a)	A települési hulladékot csak szervezett szemétgyűjtéssel, az e célra rendszeresített edényzetben lehet elhelyezni.

b)	A lakóterület céljára beépítésre szánt területeket a hulladékgyűjtés rendszerébe és a szállítás útvonalába be kell kapcsolni.

c)	A településen a környezetet károsító ipari tevékenység nem folytatható.

d) A veszélyes hulladék gyűjtése, tárolása és elszállítása település közigazgatási területén belül a vonatkozó jogszabályok szerint történhet.

e)	Mindenfajta kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató tevékenység csak a talajszennyezés kizárásával történhet.

f)	Az eróziónak kitett területen törekedni kell a minél nagyobb zöldfelület, növényborítottság kialakítására.

g)	Az illegális hulladéklerakó helyeket meg kell szüntetni.

h)	A megszűnt kommunális hulladéklerakó területét rekultiválni kell.

i)

j)	Növényvédő szer, műtrágya csak fedett helyen, talajtól elszigetelten tárolható.

(5) A zaj és rezgés elleni védelem

a) A település területe

lakóterület (Falusias – Lf, Kertvárosias – Lke, Kisvárosias – Lk, Beépíthető zöldterület –Zköp, Zöldterület –Z)

vegyes terület (Településközpont vegyes nagyvárosias  terület – Vt, Központi vegyes terület – Vk)

gazdasági terület és különleges terület (Kereskedelmi gazdasági terület – Gksz, Ipari gazdasági terület – Gipe, Farm. Mf)

üdülő terület (Camping –Ü) kategóriába tartozik

b)

c)

d)

e)

f)

g)

(6) A települési környezet védelme

a)	A lakótelkek be nem épített részét kertként kell fenntartani

b)	Az előkerteket parkosítani, az utcákat fásítani kell, szorgalmazni a közlekedési területek közkertjeinek kialakítását, növényzettel való betelepítését

c)	Az ingatlanok használói, kezelői kötelesek az ingatlanuk határvonalától az útszelvényig tartó területek gondozását (kaszálás, gyomtalanítás) elvégezni.

(7) Az élővilág és a táj védelme

a)	A természetes és a művi elemek egyensúlyának megtartása érdekében törekedni kell:

-az erdők, rétek, legelők vízfolyások épségének és egységének a megőrzésére

aa) Új erdők telepítésére

ab) A természeti értékek védelmére és megőrzésére

b)

(8) Megyei tervi kötelezések

Veszprém Megye Területrendezési Tervében foglalt követelményeket az alábbiak szerint kell betartani az érintett területeken

a) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete által érintett területen

aa) Vegyszer-és műtrágya használatot korlátozni kell

ab) A tisztított szennyvizek befogadóit rendszeresen karban kell tartani

ac) Környezet-kímélő gazdálkodás folytatható.

Érintett terület: D-i új lakóterület

b) Ökológiai (zöld) folyosó

ba) Természet-és környezetkímélő terület-felhasználás, ill. tevékenység folytatható

bb) Minden építéssel járó beavatkozás vagy környeztet terhelő csak a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával lehetséges

bc) Az erdőterület a lehetséges legnagyobb mértékben megtartható. (HÉSZ 8.§./5/ E,b is)

Érintett terület: Rekreációs és sportterület (K11)

c) Tájképvédelmi terület

ca) Az épületek, építmények magasságát korlátozni (szabályozni) kell (HÉSZ övezeti szabályozás)

cb) Távvezetékeket lehetőleg föld alá kell helyezni

cc) A HÉSZ egyes fejezetei a további előírásokat tartalmazzák

Érintett területek: Sümeg teljes külterülete

d) Csúszásveszélyes területek

da) A létesítmények alapozását a csúszásveszély figyelembe vételével kell megtervezni

db) Megoldandó és rendszeresen karban tartandó a felszíni vízelvezető rendszer

dc) Fakivágás a legszükségesebb mértékben lehetséges

Érintett területek: Sümeg teljes közigazgatási területe

e) Vízeróziónak kitett területek:

ea) Szőlőművelés a talajvédelmi hatóság által előírt agrotechnikai feltételekkel lehetséges

eb) Eróziónak erősen kitett lejtőkön gyepesítéssel, erdőtelepítéssel kell védekezni

Érintett területek: Sümeg teljes közigazgatási területe

A tűz elleni védelemre vonatkozó előírások

16. §

(1) Általános előírások

a) A város egész területén a tervezésnél és a létesítmények elhelyezésénél be kell tartani az jelenleg érvényes  Országos Tűzvédelmi Szabályzatot

b) Sümeg területén a vízvezeték hálózat felülvizsgálandó és a szükséges re-konstrukciók végrehajtandók

(2) Oltóvíz mennyiségének biztosítása

a) Jelenleg a város víz-szükséglete a vízbázisnál rendelkezésre álló vízmennyiségnek mintegy 40 %-a

b) A rendelkezésre álló vízmennyiséget a vízellátó rendszerrel úgy kell elosztani, hogy a mindenkori legnagyobb tűzszakasz oltóvíz-mennyisége biztosítható legyen

c) További víznyerő helyként figyelembe vehetők

ca) 50 m3-nél nagyobb befogadó-képességű vízmedence

cb) Természetes felszíni vizek, melyek távolsága a védendő létesítménytől max. 500 m

d) A vízvezeték-hálózatot úgy kell méretezni, hogy a településen a kommunális átlagos, a létesítményekben pedig a technológiai víz mellett a meghatározott oltóvíz mennyiség egyidejűleget biztosítsa

e) A település fejlesztése, ill. a létesítmények létesítése, bővítése esetén az oltóvizet az egyes szakaszok használatba vételével egyidejűleg kell biztosítani

(3) Vízvezeték-hálózat kialakítása

a) A hálózatot úgy kell kialakítani, hogy a megfelelő oltóvíz-mennyiség a település minden pontján biztosítható legyen, kivéve a 2/c pontban foglalt eseteket

b) A vezetéket úgy kell kialakítani, hogy a minimális átmérőjük 100 mm. legyen, kör- vezeték esetén 80 mm. ill. az alábbi teljesítményeket biztosítsa:

„A” és „B” tűzveszélyességi osztálynál		400 kPa (4 bar)

„C”		„		   „			300   „	  (3  „   )

„D” és „E”	„		   „			200   „   (2  „   )

(4) Tűzcsapok elhelyezése

a) A tűzcsapok távolsága a védendő létesítménytől 100 m-nél nagyobb és egymástól 5 m-nél nem lehet.

b) A tűzcsapokat a műemléki belváros kivételével föld feletti kialakításban kell elhelyezni.

c) Valamennyi tűzi víz-szerzési helyet úgy kell kialakítani, hogy az oltóvíz tűzoltó-gépjárművel mindenkor kivehető legyen.

d) A tűzcsapok elhelyezését  a területileg illetékes önkormányzati tűzoltósággal egyeztetni kell.

(5) Utak méretezése

a) A tűzoltóság vonulása és működése céljára az építményekhez olyan utat, ill. területet kell biztosítani, amely alkalmas tűzoltógépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működésére.

b) Az utak szélességének tervezésekor figyelembe kell venni, hogy tűzcsapoknál úgy kell felállítási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon a tűzoltógépjárművek részére.

(6) Tűzvédelmi felületek

a) Ahol erdő és lakó-vagy ipari épületek határosak, ott szántott tűzvédelmi felületet kell közbeiktatni.

b) Ugyancsak szántott tűzvédelmi felületet kell létrehozni a főutak mentén is.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A belterület módosítása

17. §

(1) A belterületi határ módosításáról a Szabályozási Terv és jelen Szabályzatnak megfelelően kell gondoskodni.

(2) Területek belterületbe vonását Önkormányzati Rendelettel elfogadott ütemterv szerint kell megvalósítani, ha a belterületnek nyilvánított területeknek a terv szerinti felhasználása megtörténik és azt a jogszabályok lehetővé teszik.

(3) A tervezett belterületi határt annak jóváhagyásáig, ill. végleges megállapításáig irányadónak kell tekinteni.

(4) Belterületbe kell vonni az alábbi területegységeket:

Iparterületnél:

0221/2 hrsz.-ú területből a Szab. Terv szerint

0223/14	„		       „		„

027/1-7	„		       „		„

0221/            „		teljes területet

03/9,11,12	„			„

03/2,3,6,8,13 	„	Szab. Terv szerint

É-i lakóterületnél:

0205/2-5, 9-16 és 18    „		„

D.i lakóterületnél:

0106/5-16		     „		„

0106/1-4		     „      teljes terület

0105/4-ből a szab. terv szerint

D-i gazd. területnél:

0106/17-29		     „	Szab. Terv szerint

0106/45-47,31	     „		„

Tikhegynél:

0113	/2-10			teljes terület

0115/1-8				„

K-i lakóterület:

7169		7171/1,2	7172		7173		7174			7206/4	7207/2		7208		7208		7230

7231		7232/1,2	7233		7234		7236

7251/3,4	7252/1-5	7253/1,2	7254/1		7255

7256		7257/1,2	7258/1,2	7261/1		7262

7341/2,3,23	7341/12	7342/2		7352		7354/1

7355/2,4	7358/4		7359/4,5,6	7360/2		7361

7362/6	7263		7264		7392/2		7393/2

7394/2	7395/2		7396/2		7397		7398

7399		7400		7400,1,2,3,4,7			7411/2,

7412		7414/3,5,6,7,8	  7415/2	7417/15,16,17	  7420

7422/7-10

7422/15,20		7422/15-17,18		7427/4		7444/19

Gksz6 területnél:

7417/17

Rekreációs központnál:

0185/2	0185/7,8,19,20,21	185/9-ből út            0189/9-ből út

Sajátos jogintézmények

18. §

(1) Épületek elhelyezése:

A beépítésre szánt területen az épületeket csak építési telken lehet elhelyezni

(2) Építési tilalom áll fenn:

a) A temető telekhatárától 30 m-es belső távolságban

b) Beépítésre szánt területen az élővizektől 50 m távolságban

c) A Szabályozási Terven jelölt látványvonalakon belül

(3)

(4)

(5)

(6) A kiszolgáló utak céljára a Szabályozási Terv szerint szükséges területrészletek az Önkormányzat javára igénybe vehetők és lejegyezhetők

Záró rendelkezések

19. §

(1) Ez a rendelet 2010. március 20.-tól hatályos.

(2) Jelen (módosított) Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat elfogadására alkotott rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Sümeg város 5/2003.(III.31.) önkormányzati rendelete.

(3) A Településszerkezeti Tervet legalább 10 évenként felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani.

(4) Jelen Rendelet előírásai a befejezett építésrendészeti ügyekre nem vonatkoznak.

(5)

1. sz. tárgy szerint kapcsolódó dokumentum a Sümeg HÉSZ-hez

2. sz. tárgy szerint kapcsolódó dokumentum a Sümeg HÉSZ-hez

1. melléklet a 10/2006. (IX. 08.) önkormányzati rendelethez

SÜMEG SZABÁLYOZÁSI TERVE

# Footnotes

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Módosította: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. augusztus 2.

Módosította: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2017. augusztus 2.

Megállapította:14/2018.  (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. szeptember 28.

Módosította: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Módosította: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2017. augusztus 2.

Módosította: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2017. augusztus 2.

Módosította: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2017. augusztus 2.

Megállapította: 14/2018.  (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. szeptember 28.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Módosította: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Módosította: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 13. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Módosította: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 14. §. Hatályos: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 15. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 15. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 15. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Módosította: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 16. §. Hatályos: 2017. augusztus 2.

Módosította: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 17. §. Hatályos: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 18. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Módosította: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 19. §. Hatályos: 2017. augusztus 2.

Módosította: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 20. §. Hatályos: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 21. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 22. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Módosította: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 23. §. Hatályos: 2017. augusztus 2.

Beiktatta: 14/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2018. szeptember 28.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 24. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Módosította: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 25. §. Hatályos: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 26. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 27. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Módosította: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 28. §. Hatályos: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 29. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Módosította: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 30. §. Hatályos: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 31. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Megállapította: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 32. §. Hatályos: 2017. augusztus 2.

Módosította: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 33. §. Hatályos: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 34. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 35. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 35. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 35. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 35. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 35. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 35. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 36. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 37. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 37. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 37. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 38. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 39. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 39. §. Hatálytalan: 2017. augusztus 2.

Módosította: 14/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2018. szeptember 28.